## Slide 1
QtMotorConsole 电机控制上位机项目汇报
基于 Qt + EtherCAT + MultiCard 的四轴伺服控制、实时采样与 MIT 力反馈系统
自动生成于 2026-06-03｜项目：D:\QtMotorConsole

## Slide 2
项目定位与核心目标
01
项目定位
Windows/Qt 电机控制上位机
面向 EtherCAT 伺服驱动器与运动控制卡
覆盖四轴控制、双光栅尺反馈、实时曲线和数据记录
用于实验调试、参数整定和运行状态观测
汇报主线
系统架构如何分层
控制与采样如何解耦
力反馈闭环如何实现
可靠性与后续优化方向

## Slide 3
系统总体架构
02
QtMotorConsole 界面层
按钮交互 / 曲线显示 / 性能监控
MotorController 控制层
开关卡 / 模式切换 / CiA402 / 力反馈
MultiCard + EtherCAT 设备层
板卡 DLL / PDO-SDO / 伺服驱动器 / 光栅尺
核心思想：UI 不直接读板卡，后台采样负责取数，控制层封装 EtherCAT 和 CiA402 细节。

## Slide 4
主要功能模块
03
控制卡管理
固定 IP 打开控制卡
EtherCAT 初始化
PDO 加载与伺服配置
运动控制
CSP 位置模式
CSV 速度模式
CST 力矩模式
安全失能
实时监控
四轴位置/速度/力矩
双光栅尺位置
滚动曲线
耗时监视
数据记录
Data_时间.txt
记录四轴与光栅
用于实验复盘
MIT 力反馈
500Hz 力矩闭环
PD + 摩擦补偿
双组力矩分配
光栅归零
力矩寻找极值点
稳定后设置偏置
通道自动探测

## Slide 5
程序启动与主窗口职责
04
main.cpp 启动流程
创建 QApplication
实例化 QtMotorConsole
show() 显示主窗口
进入 app.exec()
QtMotorConsole 职责
UI 状态初始化
曲线场景与定时器
按钮与控制 API 绑定
updateWave 刷新曲线
关闭流程
stopSampleThread
CloseCard
停止力反馈和归零线程
失能所有有效轴

## Slide 6
数据流：从板卡到曲线与文件
05
控制卡 / EtherCAT
MultiCard DLL 伺服与编码器
采样线程
约 3ms 周期 ReadFastSample
最新样本缓存
mutex 保护 SampleState
UI 刷新
10ms 周期 updateWave
数据记录
RecordDataSample 写入 txt
收益：采样、显示、记录彼此解耦，降低 UI 卡顿风险，并便于后续替换实现。

## Slide 7
运动控制实现
06
位置模式 CSP
StopForceFeedback
SwitchAxisMode(0x08)
EnableAxisCiA402
写 607Ah 目标位置
速度模式 CSV
清零 60FFh
SwitchAxisMode(0x09)
CiA402 使能
写目标速度 60FFh
力矩模式 CST
目标力矩限幅 ±1000
读取 6072 最大力矩
确认 PA25=3
写 6071h 目标力矩

## Slide 8
CiA402 与安全失能
07
使能流程
读取状态字 6041h
故障状态写 0x0080 复位
Shutdown → Switch on → Enable operation
超时输出诊断信息
失能策略
停止规划器
清除目标速度/力矩
等待速度接近 0
AxisOff 并清状态
可靠性设计
模式切换前停规划器
开卡失败自动关闭
关闭控制卡前全轴失能
保留日志诊断信息

## Slide 9
MIT 力反馈闭环
08
目标：用双光栅尺位置误差生成力矩，让两组直驱/减速电机形成力反馈。
读取光栅位置
500Hz 差分算速度
PD 控制
摩擦补偿
直驱/减速力矩分配
写 6071h 并 Update
异常保护：光栅读取失败时清零本周期力矩；停止时清零四轴力矩并执行安全失能。
性能监控：每秒显示力反馈线程 1 秒内最大执行耗时。

## Slide 10
实时采样与曲线显示
09
采样线程
高优先级线程
周期约 3ms
批量读位置/速度
力矩按轴轮询
曲线刷新
UI 定时器 10ms
保留 500 个点
位置/光栅换算 kpulse
双 Y 轴显示
滤波与适配
截尾均值
指数滤波
光栅2自动探测通道
采样最大耗时监控

## Slide 11
数据记录与实验复盘
10
记录文件：Data_yyyyMMdd_hhmmss.txt，按采样序号写入每次最新样本。
记录字段
time
motor1~motor4：pos / vel / torque
grating1_pos / grating2_pos
价值：复盘控制过程、定位异常波形、对比不同参数下的响应效果。

## Slide 12
工程化亮点与后续优化
11
亮点：实时性
采样约 3ms
力反馈 500Hz
UI 10ms 刷新
最大耗时监视
亮点：可靠性
开卡失败自动清理
CiA402 使能诊断
失能前清零并减速
光栅异常保护
优化方向
抽象 TelemetryService
抽象 ForceFeedbackService
参数配置与实验快照
补充硬件联调用例

## Slide 13
总结
12
QtMotorConsole 已形成一个可演示、可调试、可扩展的电机控制上位机。
完成四轴伺服连接、模式控制、实时采样、曲线显示和数据记录闭环
MIT 力反馈把光栅位置、速度估计、摩擦补偿和力矩分配串成 500Hz 控制回路
工程结构从大窗口代码拆分为界面层、控制层、采样/记录等清晰模块
下一步重点：参数整定、服务化封装、实验数据分析能力。